MISURE A RADIOFREQUENZA	13 settembre 2005

Prof. Michele Norgia	terzo appello 2004/2005

Tempo a disposizione  2h15 tot.	Aula T.1.1. ore 9.15

Cognome:   __________________________                   Nome:   _____________________	(stampatello)

Matricola e firma   __ __ __ __ __ __                                           _____________________	(firma leggibile)

N.B. gli esercizi non crocettati non saranno corretti; quelli crocettati ma neanche iniziati comporteranno una penalità.

Crocettare gli esercizi svolti (almeno parzialmente): 1 2 3 4 5 (5+7+6+7+8=33 p)

SOLUZIONI

Esercizio 1  (tempo stimato 20 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1a)	Si consideri un circolatore non ideale, con matrice di diffusione S, connesso come descritto in figura.

Si descrivano le proprietà di questa giunzione, evidenziando il significato dei coefficienti della matrice di diffusione.

1b)	Si calcoli il coefficiente di riflessione (1 visto alla porta 1.

Esercizio 2   (tempo stimato 30 m)

(svolgere su questo foglio)

2a)	Si disegni lo schema elettrico di un misuratore di potenza a singolo diodo, adattato a 50 Ω, spiegandone il funzionamento.

2b)	Dopo un processo di taratura, per questo sensore misuriamo una sensibilità di 500 mV/mW (in regione quadratica). Se consideriamo il diodo in regione quadratica per ampiezze di picco V<VT (a temperatura ambiente) ed utilizziamo un voltmetro di lettura con fondo di rumore di 5 nV/(Hz, quanto vale la dinamica in potenza del sensore, volendo una banda di lettura di 100 Hz?

2c)	Utilizzando questo tipo di diodi e lo stesso voltmetro sarebbe possibile costruire un sensore con una dinamica da -60 dBm a 0 dBm?

2d)	Si evidenzino brevemente i vantaggi e gli svantaggi di un misuratore di potenza a termocoppia rispetto ad un misuratore a bolometro.

NOTA: si supponga sempre trascurabile ogni altro rumore rispetto a quello del voltmetro.

Esercizio 3  (tempo stimato 25 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

3a)	Si riporti la matrice di diffusione di un generico accoppiatore direzionale ideale (seguendo la numerazione delle porte riportata in figura)

3b)	Si riportino i valori delle ampiezze dei coefficienti se l’accoppiatore ha un fattore di accoppiamento pari a 20 dB.

3c)	Quali coefficienti della matrice variano se l’accoppiatore ha una direttività finita?

3d)	Considerando l’accoppiatore ideale, senza perdite e simmetrico, che relazioni si possono scrivere sulle fasi dei coefficienti di diffusione?

Esercizio 4  (tempo stimato 30 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

4a)	Considerando lo schema di analizzatore di rete in figura, dopo averne brevemente indicato il funzionamento, si descrivano le strutture che devono essere connesse in A, B e R per i due casi di analizzatore scalare e vettoriale.

4b)	Si effettui un confronto tra le prestazioni di un analizzatore di rete scalare ed uno vettoriale, dal punto di vista della sensibilità e della possibilità di calibrazione.

4c)	Considerando un analizzatore di rete vettoriale, si descrivano qualitativamente gli errori commessi a causa di una direttività finita rispettivamente del primo e del secondo accoppiatore.

4d)	Il DUT è caratterizzato dalla matrice di diffusione S. Considerando l’analizzatore ideale a parte una direttività finita di 40 dB del primo accoppiatore (non considerata nella calibrazione) quanto vale il massimo errore in dB commesso nella misura di S11?

Esercizio 5  (tempo stimato 35 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

5a)	Si descriva la differenza tra un mixer semplicemente bilanciato ed un mixer doppiamente bilanciato, riportando per quest’ultimo un possibile schema circuitale.

5b)	Attraverso un analizzatore di spettro a supereterodina intendiamo effettuare una misura di rumore, per frequenze tra 1 e 2 GHz. La densità spettrale di rumore da misurare è all’incirca bianca, con ampiezza pari a 50 nV/. Quanto deve valere la cifra di rumore dell’analizzatore di spettro utilizzato per poter effettuare la misura correttamente?

5c)	Al rumore è sovrapposto un segnale sinusoidale a 1.5 GHz, con potenza -70 dBm. Quanto vale il minimo tempo di scansione della traccia per visualizzare su schermo un rapporto segnale-rumore di almeno 10 dB?

5d)	Riferendosi allo schema a blocchi di un analizzatore di spettro a supereterodina, si descriva brevemente come deve essere connesso un mixer esterno, per effettuare una misura di segnali ad altissima frequenza (ad esempio 70 GHz).

Esercizio ___ (continua)

[foglio addizionale per eventuale esercizio “lungo”]

RIPORTARE IL RICHIAMO NELLA PAGINA DELL’ESERCIZIO CORRISPONDENTE